РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА   ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ  ЧЕРНООЗЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШИРИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНООЗЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА

от 19.11.2021 г.                                    с. Черное Озеро                                                 № 51

Об утверждении схемы водоснабжения

с. Черное Озеро  Ширинского района РХ.

В соответствии с Федеральным законом № 416 –ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.8, ст.16, ст.17, ст.46 Устава Черноозерного сельсовета:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения с. Черное Озеро Ширинского района РХ       (приложение №1)

2.  Данное постановление в ступает в силу со дня принятия, и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном Интернет - сайте Черноозерного сельсовета https://chernoe-ozero.ru/

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Черноозерного сельсовета                                  Л.С. Мухменова

Приложение №1 к

постановлению администрации Черноозерного сельсовета

№51 от 19.11.2021.

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с. ЧЕРНОЕ ОЗЕРО, ШИРИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

с.Черное Озеро

2021г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ЧЕРНОЕ ОЗЕРО

Основанием для разработки схемы водоснабжения с.Черное Озеро, Ширинского района является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Ресурсоснабжающая организация  определяется схемой водоснабжения.

# Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.

# Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения на территории поселения.

2.Краткий обзор

Инициатор разработки схемы водоснабжения

– Администрация Черноозерного сельсовета.

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

- надежность водоснабжения;

- экологическую безопасность сельского поселения;

- 100 % соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей с. Черное Озеро при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения. снижение уровня потерь воды до нормативных;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

3. Общие сведения

Черноозерный сельсовет  входит в состав Ширинского муниципального района.

Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 76713,72 га.

Поселение расположено в северо-западной части Ширинского района. Граничит с востока, севера и северо-запада с Орджоникидзевским районом, с юго-запада с Ширинским муниципальным образованием, с юга с Ефремовским и Коммунаровским сельсоветами. Центральное поселение Черноозерного сельсовета располагается в 50 км от районного центра с. Шира и железнодорожной станции, от центра Республики Хакасия г. Абакан – 230 км

В состав Черноозерного сельсовета входит пять населенных пунктов – 
с. Черное Озеро, которое, в свою очередь, является его административным центром, д. Талкин Ключ, д. Кирово, д. Белый Балахчин, д.Чебаки.

Численность населения Ширинского с/с на 01.01.2012 – 1625 человек.

Общая площадь жилого фонда (2012 г.)– 27,5 тыс. кв. м.

Введено в действие жилых домов (2012 г.)- 2 шт, общей площадью – 0,05 тыс. кв.м

Число источников:

- электроснабжения (центров питания) – 1

- водоснабжение – 3

Протяженность сетей:

- водопроводных – 2,214 км

РАЗДЕЛ 1.

1.1. Сведения о водоснабжении  по поселению.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению МУП ЖКХ «КОММУНАЛЬЩИК с.Черное Озеро», в том числе

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для  технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов (лицензия на пользование недрами АБН 00640 от 12.08.2013г.);

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

- опломбировка приборов учета (водомеров);

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на

договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МУП ЖКХ «КОММУНАЛЬЩИК с.Черное Озеро», осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

1.2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  с. Черное Озеро базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив,  на пожаротушение.

1.3. Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

с. Черное Озеро

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение с. Черное Озеро осуществляется из 1 водозаборов:

Водозабор № 1, 2

| Наименование | насос | объем | высота подъема |
| --- | --- | --- | --- |
| бурскважина № 1 (рабочая) | ЭЦВ-6 | 15 | 100 |
| бурскважина № 2 (резервная) | ЭЦВ-6 | 10 | 110 |

Водозаборы расположены по адресу:

- водозабор № 1, 2 – с. Черное Озеро ул.Октябрьская строение 1А, 1Б

Возле каждого  водозабора  установлена водонапорная  башня

| п/н | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Черное Озеро ул.Октябрьская строение 1А, | 1991 год | 15,0 |
| 2 | с. Черное Озеро ул.Октябрьская строение 1Б, | 1991 год | 10,0 |

Общая протяженность водопроводной сети с.Черное Озеро -2214  м.

СХЕМА СЕТЕЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ЧЕРНОЕ ОЗЕРО

Сеть ХВС от водозаборов №1

|  | Сети холодного водоснабжения МУП ЖКХ «КОММУНАЛЬЩИК с.Черное Озеро» с.Черное Озеро |  |
| --- | --- | --- |
| Месторасположение | Водоснабжение |
|  | Источник водоснабжения | Начало участка | Конец участка | Ду, мм | Тип прокладки | Протяженность, м |
| c. Черное Озеро |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Магистральные сети |
| ул. Горная | Водозабор №1,2 | Водозабор №1Б ВК1 | Водозабор №1А ВК2 | 90 | подземн. | 110 |
| ул. Горная |  | Водозабор №1А ВК2 | ВК3 | 90 | подземн. | 130 |
| ул. Октябрьская |  | ВК3 | ВК4 | 90 | подземн. | 110 |
| ул. Октябрьская |  | ВК4 | ВК5 | 90 | подземн. | 100 |
| переулок |  | ВК5 | ВК6 | 90 | подземн. | 180 |
| ул. Советская |  | ВК6 | ВК7 | 90 | подземн. | 30 |
| ул. Советская |  | ВК7 | ВК8 | 90 | подземн. | 30 |
| ул. Советская |  | ВК8 | ВР9 | 90 | подземн. | 30 |
| ул. Советская |  | ВК6 | ВК10 | 90 | подземн. | 50 |
| ул. Советская |  | ВК10 | ВК11 | 90 | подземн. | 40 |
| ул. Советская |  | ВК11 | ВК12 | 90 | подземн. | 20 |
| переулок |  | ВК12 | ВК13 | 90 | подземн. | 100 |
| переулок |  | ВК13 | ВК14 | 90 | подземн. | 55 |
| ул. Первомайская |  | ВК14 | ВК15 | 90 | подземн. | 40 |
| ул. Первомайская |  | ВК15 | ВК16 | 90 | подземн. | 40 |
| ул. Первомайская |  | ВК16 | ВК17 | 90 | подземн. | 40 |
| ул. Первомайская |  | ВК17 | ВК18 | 90 | подземн. | 40 |
| ул. Первомайская |  | ВК14 | ВК19 | 90 | подземн. | 44 |
| ул. Первомайская |  | ВК19 | ВК20 | 90 | подземн. | 35 |
| ул. Первомайская |  | ВК20 | ВК21 | 90 | подземн. | 40 |
| ул. Первомайская |  | ВК21 | ВК22 | 90 | подземн. | 60 |
| ул. Центральная |  | ВК22 | ВК23 | 90 | подземн. | 20 |
| ул. Центральная |  | ВК23 | ВР24 | 90 | подземн. | 130 |
| ул. Центральная |  | ВК24 | ВК25 | 90 | подземн. | 130 |
| ул. Центральная |  | ВК25 | ВК26 | 90 | подземн. | 20 |
| ул. Центральная |  | ВК26 | ВК27 | 90 | подземн. | 25 |
| ул. Центральная |  | ВК27 | ВК28 | 90 | подземн. | 35 |
| ул. Центральная |  | ВК28 | ВК29 | 90 | подземн. | 35 |
| ул. Центральная |  | ВК29 | ВК30 | 90 | подземн. | 35 |
| ул. Центральная |  | ВК30 | ВК31 | 100 | подземн. | 50 |
| Итого магистральные сети: | 1804 |
| Подводки к домам частного сектора с.Черное Озеро |
|  | Водозабор №1,2 | Подводки к частным домам частного сектора |
| ул. Горная |  | ВК3 | ул. Горная водоразборная колонка | 20 | подземн. | 5 |
| ул. Горная |  | ВК4 | ул. Горная водоразборная колонка | 20 | подземн. | 5 |
| ул. Горная |  | ВК5 | ул. Горная водоразборная колонка | 20 | подземн. | 5 |
| ул. Октябрьская |  | ВК5 | ул. Октябрьская №13 | 50 | подземн. | 10 |
| ул. Октябрьская |  | ВК5 | ул. Октябрьская №14 | 50 | подземн. | 10 |
| ул. Советская |  | ВК6 | ул. Советская №25 | 50 | подземн. | 30 |
| ул. Советская |  | ВК6 | ул. Советская №28 | 50 | подземн. | 10 |
| ул. Советская |  | ВК7 | ул. Советская №19 | 50 | подземн. | 10 |
| ул. Советская |  | ВК9 | ул. Советская водоразборная колонка | 20 | подземн. | 5 |
| ул. Советская | Водозабор №1,2 | ВК10 | ул. Советская №30 | 50 | подземн. | 10 |
| ул. Советская |  | ВК11 | ул. Советская №32 | 50 | подземн. | 10 |
| ул. Советская |  | ВК12 | ул. Советская водоразборная колонка | 20 | подземн. | 5 |
| ул. Первомайская |  | ВК14 | ул. Первомайская №28 | 50 | подземн. | 10 |
| ул. Первомайская |  | ВК15 | ул. Первомайская №30 | 50 | подземн. | 10 |
| ул. Первомайская |  | ВК16 | ул. Первомайская №32 | 32 | подземн. | 10 |
| ул. Первомайская |  | ВК17 | ул. Первомайская №34 | 32 | подземн. | 10 |
| ул. Первомайская |  | ВК18 | ул. Первомайская №36 | 50 | подземн. | 10 |
| ул. Первомайская |  | ВК18 | ул. Первомайская водоразборная колонка | 20 | подземн. | 5 |
| ул. Первомайская |  | ВК19 | ул. Первомайская №21 | 50 | подземн. | 10 |
| ул. Первомайская |  | ВК20 | ул. Первомайская №19 | 50 | подземн. | 10 |
| ул. Первомайская |  | ВК21 | ул. Первомайская №17/1 | 32 | подземн. | 10 |
| ул. Первомайская |  | ВК21 | ул. Первомайская №17/2 | 32 | подземн. | 10 |
| ул. Центральная |  | ВК23 | ул. Центральная №5 | 32 | подземн. | 10 |
| ул. Центральная |  | ВК23 | ул. Центральная водоразборная колонка | 20 | подземн. | 5 |
| ул. Центральная |  | ВК24 | ул. Центральная водоразборная колонка | 20 | подземн. | 5 |
| ул. Центральная |  | ВК25 | ул. Центральная №15 | 50 | подземн. | 10 |
| ул. Центральная |  | ВК27 | ул. Центральная №17 | 50 | подземн. | 10 |
| ул. Центральная |  | ВК27 | ул. Центральная водоразборная колонка | 20 | подземн. | 5 |
| ул. Центральная |  | ВК28 | ул. Центральная №19 | 50 | подземн. | 10 |
| ул. Центральная |  | ВК29 | ул. Центральная №21 | 50 | подземн. | 10 |
| ул. Центральная |  | ВК30 | ул. Центральная №23 | 50 | подземн. | 10 |
| ул. Центральная |  | ВК30 | ул. Центральная №25 | 50 | подземн. | 10 |
| Итого подводки к домам частного сектора: | 295 |
| Сети юридических лиц с.Черное Озеро |  |
| ул. Первомайская | Водозабор №1,2 | ВК17 | ул. Советская №34 | 50 | подземн. | 60 |
| ул. Центральная |  | ВК22 | ул. Центральная №3А | 50 | подземн. | 55 |
| Итого сети ХВС юридических лиц: | 115 |
| Итого Водозабор №1,2: | 2214 |
| ИТОГО сети ХВС МУП ЖКХ «КОММУНАЛЬЩИК с.Черное Озеро» | 2214 метров |

| Сводная таблица протяженности сетей холодного водоснабжения с. Черное Озеро |
| --- |
| № п/п | Наименование сетей | Протяженность, м | Кому принадлежит и кем обслуживается |
| Водозабор №1,2 |
| 1 | Магистральные сети | 1804 | МУП ЖКХ «КОММУНАЛЬЩИК с.Черное Озеро» |
| 2 | Подводки к домам частного сектора | 295 | Абоненты |
| 3 | Прочие сети | 115 | Юридические лица |
| Общая протяженность от Водозабора №1,2 | 2214 |  |

Объемы оказанных услуг МУП ЖКХ «КОММУНАЛЬЩИК с.Черное Озеро» по холодному  водоснабжению за 2012 г.

| Категория потребителей | холодное водоснабжение, м3 | летний водопровод, м3 | Итого, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по прибору учета | без прибора учета |  |  |
| Население | 4197,56 | 6275 | - | 10472,56 |
| Бюджет | 1200 | 50 | - | 1250 |
| Прочие |  | 853,32 | - | 853,32 |
| ВСЕГО | 5397,56 | 7178,32 | - | 12575,88 |

Перечень многоквартирных, частных домов в с. Черное Озеро

подключенных к водозабору №1, 2

| № п/п | Здание |
| --- | --- |
| 1 | ул. Советская №19 |
| 2 | ул. Советская №25 |
| 3 | ул. Советская №28 |
| 4 | ул. Советская №30 |
| 5 | ул. Советская №32 |
| 6 | ул. Первомайская №17/1 |
| 7 | ул. Первомайская №17/2 |
| 8 | ул. Первомайская №19 |
| 9 | ул. Первомайская №21 |
| 10 | ул. Первомайская №28 |
| 11 | ул. Первомайская №30 |
| 12 | ул. Первомайская №32 |
| 13 | ул. Первомайская №34 |
| 14 | ул. Первомайская №36 |
| 15 | ул. Центральная №3А |
| 16 | ул. Центральная №5 |
| 17 | ул. Центральная №15 |
| 18 | ул. Центральная №17 |
| 19 | ул. Центральная №19 |
| 20 | ул. Центральная №21 |
| 21 | ул. Центральная №23 |
| 22 | ул. Центральная №25 |
| 23 | ул. Октябрьская №13 |
| 24 | ул. Октябрьская №14 |

Перечень бюджетных организаций и юридических лиц, подключенных

к водозаборам №1,2 с. Черное Озеро

| № п/п | Наименование абонента | Адрес абонента |
| --- | --- | --- |
| Водозабор № 1, № 2 |
| 1 | МБОУ Озерная СОШ №9 | ул. Советская 34 |
| 2 | Бронникова Людмила Борисовна | ул. Центральная 3А |

1.4. Качество питьевой воды

По результатам федерального государственного контроля за водой централизованного водоснабжения было взято 1 проба воды на микробиологические исследования, соответствует требованиям действующих СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», По химическому составу подземные воды пресные, гидрокарбонатные натриево-кальциевые с минерализацией 0,74 г/дм3, общая жесткость 0.19 ммоль/ дм3, со слабощелочной реакцией среды (рН–8,4) (по последним результатам анализа пробы воды отобранной из скважины 03.08.2012 г.).

# Text boxes

ВК   -31ед.

Водоразборная колонка L20- 9 ед.

L90mm

L32-50mm   -24 ед.

ВК2

№1А

ВК1

№1Б

Ул. Горная

Ул. Пионерская

Ул. Гаражная

Ул. Первомайская

Ул.Советская

ВК3

СДК

ВК6

ВК12

ВК21

ВК20

ВК19

ВК31

СОШ. Школа №9

администрация

ВК30

ВК29

ВК28

ВК27

ВК26

ВК25

ВК24

ВК23

ВК22

ВК18

ВК17

ВК16

ВК15

ВК14

ВК12

ВК11

ВК8

ВК9

ВК5

ВК4

1

14

3

ВК7

ВК10

34

5

13

11

9

7

5

3

13

15

17

19

21

25

27

17

19

28

30

32

1

5

7

9

13

11

27

25

23

21

19

17

15

2

3Б

3А

21

36

28

30

32

34

36

Ул.Октябрьская

Ул. Первомайская

Ул.Советская

Ул. Пионерская

переулок